Ausschreibungstexte für den modularen

IP 66 LWL-Wandverteiler

Inhalt	Seite

Ausschreibungstexte IP 66 LWL-Wandverteiler	2

Ausschreibungstext für Module zum Nachbestellen	15

Ausschreibungstext für Zubehör	18

Ausschreibungstext für Patchkabel	19

Ausschreibungstext für Patchkabel zum Patchen innerhalb der IP66 Wandverteilerbox	27

# Ausschreibungstexte IP 66 LWL-Wandverteiler

ST-Stecker

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

1 vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte ST-Faserpigtails  G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 ST-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

1 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	KM12OM101S-1

50/125 Faser OM2:	KM12OM201S-1

50/125 Faser OM3:	KM12OM301S-1

50/125 Faser OM4:	KM12OM401S-1

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

2 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte ST-Faserpigtails G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 ST-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

2 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	KM24OM101S-2

50/125 Faser OM2:	KM24OM201S-2

50/125 Faser OM3:	KM24OM301S-2

50/125 Faser OM4:	KM24OM401S-2

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

3 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte ST-Faserpigtails G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 ST-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

3 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	KM36OM101S-3

50/125 Faser OM2:	KM36OM201S-3

50/125 Faser OM3:	KM36OM301S-3

50/125 Faser OM4:	KM36OM401S-3

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

4) Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

4 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte ST-Faserpigtails G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 ST-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

4 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	KM48OM101S-4

50/125 Faser OM2:	KM48OM201S-4

50/125 Faser OM3:	KM48OM301S-4

50/125 Faser OM4:	KM48OM401S-4

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

1 vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

12 farbige,abgesetzte ST-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 ST-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

1 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM12OS201S-1

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

2 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte ST-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 ST-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

2 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM24OS201S-2

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

3 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte ST-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 ST-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

3 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM36OS201S-3

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

4 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte ST-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 ST-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

4 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM48OS201S-4

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

SC-Stecker

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

1 vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

1 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	KM12OM102S-1

50/125 Faser OM2:	KM12OM202S-1

50/125 Faser OM3:	KM12OM302S-1

50/125 Faser OM4:	KM12OM402S-1

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

2 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

2 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	KM24OM102S-2

50/125 Faser OM2:	KM24OM202S-2

50/125 Faser OM3:	KM24OM302S-2

50/125 Faser OM4:	KM24OM402S-2

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

3 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, agbesetzte SC-Faserpigtails G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

3 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	KM36OM102S-3

50/125 Faser OM2:	KM36OM202S-3

50/125 Faser OM3:	KM36OM302S-3

50/125 Faser OM4:	KM36OM402S-3

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL Wandverteiler

4 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

4 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	KM48OM102S-4

50/125 Faser OM2:	KM48OM202S-4

50/125 Faser OM3:	KM48OM302S-4

50/125 Faser OM4:	KM48OM402S-4

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

1 vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

1 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: Bestell-Nr.: KM12OS202S-1

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

2 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

2 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM24OS202S-2

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

3 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

3 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM36OS202S-3

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

4 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC-Duplex Kupplungen ,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

4 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM48OS202S-4

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

1 vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails E 9/125µm 8°APC, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC-Duplex Kupplungen 8°APC

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

1 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM12OS210S-1

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

2 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails E 9/125µm 8°APC, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC-Duplex Kupplungen APC 8°,

1 Spleißkassette, 1 Spleiß Halter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

2 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM24OS210S-2

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

3 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails E 9/125µm 8°APC, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC-Duplex Kupplungen 8°APC,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

3 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM36OS210S-3

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

4 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC-Duplex Kupplungen 8°APC ,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

4 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM48OS210S-4

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

LC-Stecker

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

1 vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

24 farbige, abgesetzte LC-Faserpigtails G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen,

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

2 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	KM24OM072S-1

50/125 Faser OM2:	KM24OM072S-1

50/125 Faser OM3:	KM24OM072S-1

50/125 Faser OM4:	KM24OM072S-1

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

2 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

24 LC farbige,abgesetzte LC-Faserpigtails G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen,

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

4 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	KM48OM072S-2

50/125 Faser OM2:	KM48OM072S-2

50/125 Faser OM3:	KM48OM072S-2

50/125 Faser OM4:	KM48OM072S-2

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

3 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

24 farbige LC-Faserpigtails G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen,

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

6 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	KM72OM072S-3

50/125 Faser OM2:	KM72OM072S-3

50/125 Faser OM3:	KM72OM072S-3

50/125 Faser OM4:	KM72OM072S-3

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

4 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

24 farbige, abgesetzte LC-Faserpigtail G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen,

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

8 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	KM96OM072S-4

50/125 Faser OM2:	KM96OM072S-4

50/125 Faser OM3:	KM96OM072S-4

50/125 Faser OM4:	KM96OM072S-4

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

1 vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

24 farbige, abgesetzte LC-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen,

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

2 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM24OS207S-1

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

2 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

24 farbige, abgesetzte LC-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen,

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

4 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM48OS207S-2

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

3 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

24 farbige, abgesetzte LC-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen,

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

6 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM72OS207S-3

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

4 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

24 farbige, abgesetzte LC-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen,

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

8 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM96OS207S-4

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

1 vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

24 farbige, abgesetzte LC-Faserpigtails E 9/125µm 8°APC , Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen 8°APC

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

2 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM24OS215S-1

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

2 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

24 farbige, abgesetzte LCFaserpigtails E 9/125µm 8°APC, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen 8°APC ,

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

4 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM48OS215S-2

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL-Wandverteiler

3 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

24 farbige, abgesetzte LC-Faserpigtails E 9/125µm 8°APC, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen 8°APC

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

6 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM72OS215S-3

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modularer IP 66 LWL Wandverteiler

4 vorkonfektionierte Module bestückt mit:

24 farbige, abgesetzte LC-Faserpigtails E 9/125µm 8°APC, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen 8°APC

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

8 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder und Dokumentenmappe.

RoHS : 	konform

Abmessungen:	L x B x H: 360 x 254 x 111mm

Farbe: 	ähnlich RAL 7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

Material: 	TK Polystyrol flammwidrig

Bestell-Nr.: KM96OS215S-4

Zolltarif- Nr.: 84879090

Ursprungsland: Deutschland

Fabrikart: EUROLAN GmbH Scheeßel

Ausschreibungstext für Module zum Nachbestellen

ST Stecker

- Modul für IP 66 LWL-Wandverteiler

vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte ST-Faserpigtails G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 ST-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

1 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder.

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	9002

Ursprungsland: Deutschland

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	MM12OM101S

50/125 Faser OM2:	MM12OM201S

50/125 Faser OM3:	MM12OM301S

50/125 Faser OM4:	MM12OM401S

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modul für IP 66 LWL-Wandverteiler

vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte ST-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 ST-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

1 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder.

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	9002

Ursprungsland: Deutschland

Bestell-Nr.: 	MM12OS201S

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

SC-Stecker

- Modul für IP 66 LWL-Wandverteiler

vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC-Duplex Kupplungen,

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

1 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder.

RoHS: 	konform

Zolltarif- Nr.: 	9002

Ursprungsland: Deutschland

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	MM12OM102S

50/125 Faser OM2:	MM12OM202S

50/125 Faser OM3:	MM12OM302S

50/125 Faser OM4:	MM12OM402S

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modul für IP 66 LWL-Wandverteiler

vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC-Duplex Kupplungen

1 Spleißkassette, 1 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

1 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder.

RoHS : konform

Zolltarif- Nr.: 	9002

Ursprungsland: Deutschland

Bestell-Nr.: 	MM12OS202S

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modul für IP 66 LWL-Wandverteiler

vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

12 farbige, abgesetzte SC-Faserpigtails E 9/125µm 8°APC, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

6 SC-Duplex Kupplungen 8°APC

1 Spleißkassette, 1 Spleiß Halter,

1 Spleißkassettendeckel, 12 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

1 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder.

RoHS : konform

Zolltarif- Nr.: 	9002

Ursprungsland: Deutschland

Bestell-Nr.: 	MM12OS210S

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

LC-Stecker

- Modul für IP 66 LWL-Wandverteiler

vorkonfektioniertes Modul bestückt mit:

24 farbige, abgesetzte LC-Faserpigtails G 50 bzw. 62,5/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen,

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

1 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder.

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	9002

Ursprungsland: Deutschland

Bestell-Nr.: 	62,5/125 Faser OM1:	MM24OM107S

50/125 Faser OM2:	MM24OM207S

50/125 Faser OM3:	MM24OM307S

50/125 Faser OM4:	MM24OM407S

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modul für IP 66 LWL-Wandverteiler

vorkonfektionierte Modul bestückt mit:

24 farbige, abgesetzte LC-Faserpigtails E 9/125µm, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen,

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

1 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder.

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	9002

Ursprungsland: Deutschland

Bestell-Nr.: 	MM24OS207S

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Modul für IP 66 LWL Wandverteiler

vorkonfektionierte Modul bestückt mit:

24 farbige, abgesetzte LC-Faserpigtail E 9/125µm 8°APC, Standardcode gemäß DIN VDE 0888

12 LC-Quad Kupplungen 8°APC ,

2 Spleißkassette, 2 Spleißhalter,

1 Spleißkassettendeckel, 24 Spleißschutz,

1 Kassette für Überlängen der Faserpigtails und Bündeladerröhrchen.

1 M20 Verschraubung, Beschriftungsfelder.

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	9002

Ursprungsland: Deutschland

Bestell-Nr.: 	MM24OS215S

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

Ausschreibungstext für Zubehör

- Transparenter Deckel für IP66-Wandverteiler. Maße: L x B x H: 360 x 254 x 111mm

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	39269097

Ursprungsland: Deutschland

Bestell-Nr.: 	13701201

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Außenscharnier-Set (1 Paar) für IP66-Wandverteiler und Deckel.

Achtung: Es werden immer 2 Paar Außenscharniere benötigt!

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	39269097

Ursprungsland: Deutschland

Bestell-Nr.: 	19000501

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Vorhängeschloss-Set 
Vorhängeschloss-Set, zum Umrüsten des Gehäusedeckels zum abschließbaren Klappdeckel. Inkl. Vorhängeschloss, 2 Scharniere, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen und Bohrschablone

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	39269097

Ursprungsland: Deutschland

Bestell-Nr.: 	19010001

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- M20 Verschraubung, teilbar mit Einsatz für Zipcord Kabel

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	39269097

Ursprungsland: Deutschland

Bestell-Nr.:

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

Ausschreibungstext für Patchkabel

- Duplex Patchkabel 3,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2 x1 G 62,5/125µm OM1 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM101010030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM201010030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM3 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM301010030-1

Fabrikart: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM4 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM401010030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2x1 E 9/125µm  rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS201010030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2 x1 G 62,5/125µm OM1 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM101010050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM201010050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM3 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM301010050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM4 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM401010050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2x1 E 9/125µm  rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS201010050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2 x1 G 62,5/125µm OM1 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM101010100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM201010100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM3 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM301010100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM4 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM401010100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, ST/ST Stecker

I-VHH 2x1 E 9/125µm  rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS201010100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 G 62,5/125µm OM1 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM102020030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM202020030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM3 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM302020030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM402020030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 E 9/125µm OS2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS202020030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, SC/SC Stecker APC 8°

I-VHH 2 x1 E 9/125µm OS2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS210100030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 G 62,5/125µm OM1 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM202020050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM202020050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM3 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM302020050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM4 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM402020050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 E 9/125µm OS2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS202020050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, SC/SC Stecker APC 8°

I-VHH 2 x1 E 9/125µm OS2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS210100050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 G 62,5/125µm OM1 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM102020100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM202020100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM3 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM302020100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM4 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM402020100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, SC/SC Stecker

I-VHH 2 x1 E 9/125µm OS2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS2202020100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, SC/SC Stecker APC 8°

I-VHH 2 x1 E 9/125µm OS2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS210100100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 G 62,5/125µm OM1 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM107070030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM207070030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM3 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM307070030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM4 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM407070030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 E 9/125µm OS2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS207070030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 3,0m, LC/LC Stecker APC 8°

I-VHH 2 x1 E 9/125µm OS2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS215150030-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 G 62,5/125µm OM1 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM107070050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM207070050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM3 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM307070050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM4 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM407070050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 E 9/125µm OS2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS207070050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 5,0m, LC/LC Stecker APC 8°

I-VHH 2 x1 E 9/125µm OS2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS215150050-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 G 62,550/125µm OM1 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM107070100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM207070100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM3 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM307070100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 G 50/125µm OM4 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OM407070100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, LC/LC Stecker

I-VHH 2 x1 E 9/125µm OS2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS207070100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 10,0m, LC/LC Stecker APC 8°

I-VHH 2 x1 E 9/125µm OS2 rund mit M20 Verschraubung

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PR02OS215150100-1

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

Ausschreibungstext für Patchkabel zum patchen innerhalb der IP66 Wandverteilerbox

- Duplex Patchkabel 0,3m, ST/ST Stecker

I-VH 2x1 G 62,5/125µm OM1 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OM101010003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, ST/ST Stecker

I-VH 2x1 G 50/125µm OM2 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OM201010003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, ST/ST Stecker

I-VH 2x1 G 50/125µm OM3 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OM301010003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, ST/ST Stecker

I-VH 2x1 G 50/125µm OM4 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OM401010003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, ST/ST Stecker

I-VH 2x1 E 9/125µm OS2 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OS201010003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, SC/SC Stecker

I-VH 2x1 G 62,5/125µm OM1 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OM102020003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, SC/SC Stecker

I-VH 2x1 G 50/125µm OM2 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OM202020003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, SC/SC Stecker

I-VH 2x1 G 50/125µm OM3 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OM302020003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, SC/SC Stecker

I-VH 2x1 G 50/125µm OM4 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OM402020003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, SC/SC Stecker

I-VH 2x1 E 9/125µm OS2 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OS202020003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, SC/SC Stecker APC 8°

I-VH 2x1 E 9/125µm OS2 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OS210100003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, LC/LC Stecker

I-VH 2x1 G 62,5/125µm OM1 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OM107070003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, LC/LC Stecker

I-VH 2x1 G 50/125µm OM2 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OM207070003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, LC/LC Stecker

I-VH 2x1 G 50/125µm OM3 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OM307070003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, LC/LC Stecker

I-VH 2x1 G 50/125µm OM4 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OM407070003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, LC/LC Stecker

I-VH 2x1 E 9/125µm OS2 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OS207070003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, LC/LC Stecker APC

I-VH 2x1 E 9/125µm OSM2 mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.: 	PM02OS215150003

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Quad Patchkabel 0,3m, LC/LC Stecker

I-VH 4x1 E 9/125µm

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.:

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, SC/SC Stecker APC 8°

I-VH 2x1 E 9/125µm mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.:

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

- Duplex Patchkabel 0,3m, LC/LC Stecker APC 8°

I-VH 2x1 E 9/125µm mini Zip

RoHS : 	konform

Zolltarif- Nr.: 	85447000

Bestell-Nr.:

Fabrikat: 	EUROLAN GmbH Scheeßel

www.eurolan.de

EUROLAN GmbH Harburgerstr. 2-4 Tel 0049 4263 985480 27383 Scheeßel Fax 0049 4263 985489 Amtsgericht Walsrode HRB 71573 email: eurolan@eurolan.de 20140714